1.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne: wykonanie projektu wentylacji mechanicznej w częściach budynków  będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Wydział Nauk Historycznych - Instytut Archeologii  UMK w Toruniu,

ul. Szosa Bydgoska 44-48, 87-100 Toruń – wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w gabinetach i salach seminaryjnych na I piętrze budynku oraz magazynu biblioteki wydziałowej na parterze.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej zgodnej z obowiązującymi przepisami, normami oraz wymogami określonymi przez  użytkownika

- Wykonanie dokumentacji dla branż towarzyszących – instalacja ciepła technologicznego, instalacja elektryczna, automatyka, instalacja chłodzenia.

- Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania.

2.    Charakterystyczne parametry zakres robót

2.1 Stan istniejący budynku- Wydział Nauk Historycznych - Instytut Archeologii  UMK w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 44-48, 87-100 Toruń

Budynek posiadający dwie kondygnacje naziemne oraz piwnicę. Budynek nie posiada systemu wentylacji mechanicznej ani grawitacyjnej dla pomieszczeń gabinetowych i sal seminaryjnych. Wentylacja zapewniona jest tylko dla pomieszczeń sanitarnych oraz sal wykładowych umieszczonych w centralnej części budynku na piętrze i na parterze oraz dla części administracyjnej znajdującej się na parterze budynku.

Obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków.

Zakres wykonywanych czynności:

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje: Wykonanie prac projektowych

- Wykonanie dokumentacji branżowej (klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej z automatyką) projektowej wraz z uzgodnieniami, które są wymagane ustawą Prawo Budowlane, z uzyskaniem w imieniu zamawiającego wszelkich odpowiednich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania, na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego, a dotyczącej klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń gabinetowych i sal seminaryjnych na piętrze budynku, oraz magazyny górnego i dolnego biblioteki znajdującej się na poziomie parteu

z zachowaniem wymogów:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z

pó źn. zm.3),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pó źn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012.462),

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2 lipca 2013 r.).

- należy sporządzić „projekty wykonawcze” wraz ze szczegółowymi opisami.

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych

Wymagane opracowania projektowe powinny pozwolić na dokonanie pełnej wyceny, jak i realizację wszystkich zakresów robót, niezbędnych dla osiągnięcia oczekiwanego efektu technicznego, a także na oddanie instalacji do użytkowania.

Wymagania dla poszczególnych pomieszczeń

Parter:

38 - Magazyn Biblioteki - Optymalny mikroklimat czyli utrzymywanie w magazynach stabilnej temperatury i wilgotności względnej powietrza - (temperatura 16-18 C, wilgotność względna powietrza 40-50%)

Piętro:

Pomieszczenia 102-105; 108-115; 117-127; 131-135 Gabinety i  biura – zajmowane przez 1 osobę

Pomieszczenie 116, 128, 129, 130 Sale seminaryjno – ćwiczeniowe -  w salach jednorazowo może znajdować się od 15-20 osób